## Slide 1
군집드론 활용
공역 통제 시스템
Swarm Drone Airspace Control System
Boids 3D 분산 제어 | TTC 충돌 예측 | 가상 비행 회랑
Boids 3D
UTM
TTC Collision
Fail-Safe
MAVLink
Capstone Design 2026
Swarm Drone Airspace Control
1 / 10

## Slide 2
프로젝트 개요
기존 게임 AI 지휘관 시스템을 실제 드론 군집 공역 통제로 전환합니다.
문제 정의
- 드론 수 증가 -> 충돌/공역 침범 위험 급증 - 중앙 서버 의존 -> 단일 장애점(SPOF) - 수동 경로 설정 -> 확장성 한계 - 긴급 상황 대응 -> 실시간 판단 부재
해결 방안
- Boids 3D: 분산 자율 군집 제어 - TTC 예측: 시간 기반 선제적 충돌 회피 - 비행 회랑: 고도층/방향 분리 교통 규칙 - Authority FSM: 우선순위 기반 긴급 대응
8
Boids 힘 벡터
3
고도층 (Low/Med/High)
5초
TTC 예측 범위
5
Authority 모드
SC2 지휘관 봇
->
알고리즘 추출
->
3D 확장
->
드론 공역 통제
Swarm Drone Airspace Control
2 / 10

## Slide 3
시스템 아키텍처
Sensor Input
->
Flight Data Hub
->
Decision Engine
->
MAVLink Cmd
Flight Data Hub
(= SC2 Blackboard)
DroneState: 위치/속도/헤딩 공역 상태: 고도층 점유율 충돌 경보: TTC 알림 큐 회랑 할당: 비행 경로 상태 Authority Mode: 현재 우선순위
Decision Engine
(= SC2 CombatManager)
Boids3DController: 군집 제어 CollisionPredictor: TTC 예측 CorridorManager: 회랑 관리 AuthorityFSM: 긴급 모드 PathPlanner: 경로 최적화
Communication
(= SC2 API Layer)
MAVLink: 드론 명령 프로토콜 GPS/IMU: 위치/자세 데이터 LiDAR: 장애물 감지 Mesh Network: 드론 간 통신 GCS: 지상 관제 UI
SC2 -> 드론 ATC 모듈 매핑
SC2 봇 모듈 | 드론 ATC 모듈 | 역할
Blackboard | Flight Data Hub | 중앙 상태 저장소
BoidsSwarmControl | Boids3DController | 군집 이동 제어 (8-Force)
PotentialFields | CollisionPredictor | 충돌 예측 & 회피
CreepHighway | CorridorManager | 비행 회랑 관리
AuthorityMode FSM | Authority FSM | 긴급 상황 우선순위
Swarm Drone Airspace Control
3 / 10

## Slide 4
Boids 3D 군집 제어
SC2의 6-Force를 3D로 확장하고 고도 관련 2개 힘을 추가하여 총 8개 힘 벡터를 사용합니다.
F_total = Sum(i=1..8) w_i * F_i(drone, neighbors, environment)
기존 SC2 힘 (3D 확장)
1. Separation
w=2.0 / r=5m
역제곱 반발력, 드론 간 안전 거리 유지
2. Alignment
w=1.0 / r=30m
이웃 속도 벡터 정렬, 편대 방향 통일
3. Cohesion
w=1.0 / r=30m
그룹 중심 응집, 편대 유지
4. Target Seeking
w=1.5
목표 웨이포인트로 이동, 거리 비례 감쇠
5. Obstacle Avoid
w=2.5 / r=20m
장애물(건물, 산) 회피, 반발력 기반
신규 UTM 힘
6. Altitude Hold
w=1.0
지정 고도 유지 (PID P항), 수직 복원력
7. Terrain Clearance
w=3.0
최소 안전 고도(5m) 미만 시 강제 상승
8. Corridor Follow
동적
회랑 중심선 추적, 이탈 시 복원력
드론 운동학 제한
max_speed: 15 m/s max_acceleration: 5 m/s^2 max_force: 5 m/s^2 (클램핑) altitude: 5~120m (법적 제한)
Swarm Drone Airspace Control
4 / 10

## Slide 5
TTC 충돌 예측 시스템
기존 거리 기반 회피를 시간 기반 궤적 예측으로 업그레이드하여 선제적 충돌 회피를 구현합니다.
기존 방식 (SC2 Boids)
거리 기반 반발력 if distance < threshold -> 반발력 적용 X 고속 접근 시 반응 지연 X 병렬 이동 드론 불필요한 회피 X 교차 궤적 사전 감지 불가
새 방식 (TTC 예측)
시간 기반 궤적 교차 예측 미래 위치 계산 -> 최소 이격 거리 평가 V 5초 전 선제적 회피 기동 V 상대 속도 기반 정밀 판단 V 3단계 심각도 분류
TTC 수학 모델
rel_pos = B.pos - A.pos rel_vel = B.vel - A.vel TTC = -dot(rel_pos, rel_vel) / dot(rel_vel, rel_vel) min_dist = |A.pos + A.vel*TTC - (B.pos + B.vel*TTC)|
3단계 경보 체계
레벨 | TTC | 대응
WARNING | <= 5.0초 | 경로 미세 조정
CRITICAL | <= 3.0초 | 회피 기동 시작
IMMINENT | <= 1.0초 | 긴급 회피 (수직)
핵심 특징
- 등속 직선 운동 가정 - 상대 위치/속도 벡터 해석 - O(N^2) 전 쌍 검사 - VoxelGrid 사전 필터링 가능 - 시간 기반 회피 강도 조절: strength = (5s - TTC) / 5s - 정확히 같은 위치 -> 수직 회피 (0, 0, 1) - 충돌 시점 중간점 계산 - 긴급도 순 정렬 반환
Swarm Drone Airspace Control
5 / 10

## Slide 6
가상 비행 회랑 시스템
SC2 점막 고속도로(CreepHighway)의 A* 경로를 3D 비행 회랑으로 진화시켰습니다.
고도층 분리 (3 Layer)
LOW
5~30m -- 촬영, 농업, 측량
MEDIUM
30~60m -- 배송, 순찰, 감시
HIGH
60~120m -- 장거리 이동, 중계
방향별 고도 분리
Eastbound (0~180 deg) -> 기본 고도 Westbound (180~360 deg) -> +15m 오프셋 항공 교통 규칙 (ICAO) 모사
회랑 구조
FlightCorridor 구성요소: waypoints[] -- 3D 웨이포인트 시퀀스 width -- 회랑 폭 (기본 20m) altitude_layer -- 할당 고도층 bidirectional -- 양방향 여부
고도 프로파일
0~15%
상승 구간 (이륙 -> 순항 고도)
15~85%
순항 구간 (일정 고도 유지)
85~100%
하강 구간 (순항 -> 착륙)
회랑 충돌 검출
두 회랑 웨이포인트 교차점 자동 검출 -> 시간 분리 규칙 적용 -> 동적 우회 경로 생성
Swarm Drone Airspace Control
6 / 10

## Slide 7
Authority Mode -- 긴급 대응 FSM
SC2 봇의 Authority Mode를 드론 공역 통제의 우선순위 기반 상태 머신으로 전환합니다.
EMERGENCY (P0)
트리거: TTC <= 1초, 배터리 부족, GPS 상실 대응: 즉시 정지, 수직 회피, 자동 귀환 SC2: 적 러시 감지 -> 전 유닛 방어
DECONFLICT (P1)
트리거: TTC <= 5초, 회랑 교차 대응: 회피 기동, 속도/고도 조정 SC2: 적 근접 -> 전투 태세
MISSION (P2)
트리거: 임무 수행 중 대응: 촬영/배송/순찰 임무 수행 SC2: 전략 모드 -> 테크 업그레이드
CRUISE (P3)
트리거: 이동 중, 위협 없음 대응: Boids 편대 비행, 에너지 최적화 SC2: 경제 모드 -> 자원 수집
IDLE (P4)
트리거: 대기 중, 착륙 상태 대응: 호버링 / 배터리 충전 대기 SC2: BALANCED -> 균형 유지
상태 전이 규칙
높은 우선순위가 항상 선점 EMERGENCY는 모든 상태에서 즉시 전환 위협 해제 시 이전 상태로 복귀 배터리 20% 미만 -> 강제 EMERGENCY
Swarm Drone Airspace Control
7 / 10

## Slide 8
데이터 모델 & 드론 상태
DroneState (= SC2 Unit)
@dataclass class DroneState: id: int position: Point3D # x,y,z (m) velocity: np.ndarray # [vx,vy,vz] heading: float # rad drone_type: str # quadrotor max_speed: float = 15.0 max_accel: float = 5.0 min_alt: float = 5.0 max_alt: float = 120.0
Point3D (= SC2 Point2)
class Point3D: x, y, z: float # distance_to() -> 3D Euclidean # horizontal_distance_to() -> 2D # to_array() -> numpy vector # towards() -> directional move # offset() -> coordinate shift
CollisionAlert
class CollisionAlert: drone_a_id: int drone_b_id: int ttc: float # time to collision min_distance: float conflict_point: Point3D severity: str # "warning" | "critical" | "imminent"
FlightCorridor
class FlightCorridor: corridor_id: str waypoints: List[Point3D] width: float = 20.0 altitude_layer: str # low|medium|high bidirectional: bool
공간 인덱싱
KDTree3D -- O(log n) 이웃 탐색 | VoxelGrid -- 3D 공간 분할
Swarm Drone Airspace Control
8 / 10

## Slide 9
Fail-Safe & 자기 복구
SC2 봇의 RuntimeSelfHealing을 드론의 안전 필수 시스템으로 전환합니다.
배터리 보호
30% -> 귀환 경고 20% -> 강제 귀환 (RTH) 10% -> 긴급 착륙 잔여 비행 시간 계산
통신 두절 대응
3초 -> 자율 Boids 모드 10초 -> 호버링 대기 30초 -> 자동 귀환 메쉬 네트워크 우회
GPS 상실 대응
IMU 관성 항법 전환 이웃 드론 상대 위치 시각적 오도메트리 안전 착륙 시퀀스
SC2 -> 드론 Fail-Safe 매핑
SC2 SelfHealing | 드론 Fail-Safe
경제 정체 감지 | 배터리 소진 감지
생산 중단 복구 | 모터 페일오버
매니저 크래시 복구 | 센서 이중화 전환
자원 낭비 감지 | 비효율 경로 재계산
안전 규정 준수
KALIS -- 한국 무인기 안전 기준 고도 제한 -- 120m 이하 (법적) 비행 금지 구역 -- GeoFence 적용 기체 식별 -- Remote ID 브로드캐스트 Fail-Safe -- 이중 센서 + 자동 귀환
Swarm Drone Airspace Control
9 / 10

## Slide 10
결론 & 개발 로드맵
구현 완료
V Boids 3D 컨트롤러 (8-Force) V TTC 충돌 예측 (3단계 경보) V 가상 비행 회랑 (3 고도층) V Authority Mode FSM (5 상태) V DroneState / Point3D 데이터 모델 V KDTree3D 공간 인덱싱 V VoxelGrid 3D 공간 분할 V 3D 시각화 데모 (Plotly, Ursina) V 애니메이션 GIF 5종
3단계 개발 로드맵
S1
Algorithm (현재)
Boids 3D + TTC + Corridor Python 시뮬레이션 검증 완료
S2
Simulation (다음)
ROS 2 + Gazebo 물리 시뮬 바람/장애물/센서 노이즈 적용
S3
Real Deploy (목표)
Pixhawk + Raspberry Pi MAVLink 통신, 실외 비행 테스트
프로젝트 규모
8
Boids 힘 벡터
3
고도층
3단계
경보 체계
5
Authority 모드
Thank you
Boids 3D
UTM
TTC
Fail-Safe
Sim-to-Real
Swarm Drone Airspace Control
10 / 10